## Slide 1
ATESY®
Оборудование для дезинфекции
ОБПИ
РО
ШЗДП
ШДО
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ
СТУ

## Slide 2
ATESY®
Оборудование для дезинфекции
Ультрафиолетовое излучение обладает широким диапазоном действия на микроорганизмы,
включая бактерии, вирусы, споры и грибы;
Вариативность модификаций:
по способу излучения: прямого, непрямого (закрытого);
по способу установки: настенные, напольные - на вертикальной подставке-держателе ПОБ, передвижные.
по комплектности: с таймером наработки ламп или без; с таймером наработки вентилятора; с воздушным фильтром или без; с сетевым шнуром или без.
ОБЛУЧАТЕЛИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
ОБПИ
РО

## Slide 3
ATESY®
Оборудование для дезинфекции
Облучатели бактерицидные ПРЯМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОБПИ
Предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении ультрафиолетовым бактерицидным излучением с волной длиной 253,7 нм.
Не допускается включение облучателя в присутствии людей и животных.
Для включения изделия рекомендуется использовать блок управления БУО, который устанавливается в соседнем помещении и управляет работой облучателя.
Все детали корпуса облучателя изготовлены из нержавеющей стали.
Безозоновая лампа не требует обязательного проветривания помещения.
Цоколь ламп 15 и 30 Вт G13
Для ламп 8 Вт: Цоколь G5
Бактерицидное излучение при его попадании на открытые части тела человека (особенно на глаза) может вызвать сильные ожоги поэтому НУЖНО СЛЕДИТЬ, чтобы никаких лучей, как непосредственно от лампы, так и отраженных от деталей арматуры облучателя, не попадало в зону пребывания людей и животных.

## Slide 4
ATESY®
Оборудование для дезинфекции
БУО-02 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБЛУЧАТЕЛЕМ
Предназначен для подключения ультрафиолетовой бактерицидной лампы.
Блок устанавливается вне помещения, где работает лампа и управляет работой лампы. Корпус блока управления изготовлен из нержавеющей стали.
Блок управления монтируется на стену так, что бы при входе в
обрабатываемое помещение была видна сигнальная лампа, предупреждающая
об опасности. Для крепления на корпусе изделия предусмотрены отверстия.
БУО-02
БУО – блок управления облучателем
02-поколение

## Slide 5
ATESY®
Оборудование для дезинфекции
Облучатели бактерицидные ПРЯМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОБПИ
Все конструктивные элементы изделия выполнены из антикоррозионной стали AISI430 с полированной поверхностью, хорошо отражающей световой поток, благодаря чему обеззараживание происходит одновременно направленным и отраженным потоком.

## Slide 6
ATESY®
Оборудование для дезинфекции
Облучатели бактерицидные ПРЯМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОБПИ

## Slide 7
ATESY®
Рециркуляторы-облучатели бактерицидные РО непрямого излучения
Оборудование для дезинфекции
Ультрафиолетовое излучение обладает широким диапазоном действия на микроорганизмы,
включая бактерии, вирусы, споры и грибы;
После работы безозоновой бактерицидной лампы не требуется обязательно проветривать помещения;
Корпус облучателя изготовлен из крашенной стали. Крышка изделия изготовлена из нержавеющей стали.
Конструкция корпуса изделия исключает проникновение УФ-излучения во внешнюю среду
Предназначен для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым бактерицидным излучением в присутствии людей в помещениях на предприятиях пищевых отраслей промышленности, торговли и общественного питания.
РО-2-8

## Slide 8
ATESY®
Рециркуляторы-облучатели бактерицидные РО непрямого излучения
Оборудование для дезинфекции
Позволяет проводить обеззараживание помещений в присутствии людей;
Конструкция продумана таким образом, чтобы легко осуществлять её тщательную санитарную
обработку;
Лампы и стартеры поставляются в комплекте с изделием;
Функция электронного счетчика времени наработки ламп (в отдельных модификациях);
Функция электронного счетчика наработки вентилятора (в отдельных модификациях);
Воздушный фильтр в комплекте (в отдельных модификациях).
РО-2-30

## Slide 9
ATESY®
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ.
Рециркуляторы-облучатели бактерицидные РО непрямого излучения
Оборудование для дезинфекции
Принцип действия облучателя-рециркулятора заключается в обеззараживании воздуха, нагнетаемого вентилятором вдоль безозоновой лампы низкого давления, создающей ультрафиолетовое излучение внутри корпуса облучателя.
Облучатель-рециркулятор состоит из корпуса, образующего камеру облучения, в котором устанавливаются бактерицидные лампы.
Прохождение воздуха через внутренний объем облучателя обеспечивается вентилятором через вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе облучателя.
Конструкция облучателя-рециркулятора обеспечивает защиту присутствующих в помещении людей от коротковолнового ультрафиолетового излучения.
Облучатель размещают в помещениях таким образом, чтобы забор и выброс воздуха осуществлялись беспрепятственно и совпадали с направлениями основных конвекционных потоков.
РО-1-15

## Slide 10
ATESY®
Рециркуляторы-облучатели бактерицидные РО непрямого излучения
Оборудование для дезинфекции

## Slide 11
ATESY®
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ.
Рециркуляторы-облучатели бактерицидные РО непрямого излучения
Оборудование для дезинфекции

## Slide 12
ATESY®
Подставка для облучателя ПОБ-02-1
Оборудование для дезинфекции
Корпус из нержавеющей стали AISI304 (профильная труба 25x25 мм) обеспечит удобство санитарной обработки изделия
Конструкция подставки – разборная.
Подставка – универсальная, подходит для всех типов рециркуляторов серии РО.
Для удобства перемещения подставки предусмотрена ручка.
ПОБ-02-1
ПОБ – подставка для облучателя
02-поколение
1- модификация подставки

## Slide 13
ATESY®
Шкаф закрытый для стерилизации столовой посуды и кухонного инвентаря
ШЗДП
Оборудование для дезинфекции
ШЗДП-4-950-02-2; ШЗДП4-1200-02-2
Ультрафиолетовое излучение обладает широким диапазоном действия на микроорганизмы,
включая бактерии, вирусы, споры и грибы;
Все конструктивные элементы изделия выполнены из антикоррозионной стали AISI430 с полированной поверхностью, хорошо отражающей световой поток, благодаря чему обеззараживание в шкафу происходит одновременно направленным и отраженным потоком;
Конструкция продумана таким образом, чтобы легко осуществлять её тщательную санитарную
обработку;
Для контроля исправности бактерицидных ламп в каждой из двух дверей шкафа установлено
смотровое стекло;
Таймер времени автоматизирует процесс стерилизации;
При открывании двери происходит автоматическое отключение бактерицидной лампы, исключающее вредное воздействие на человека;
По желанию клиента комплектуется специализированными полками: для досок, тарелок, крышек, стаканов и столовых приборов.
ШЗДП-4-950-02-2
ШЗДП – шкаф закрытый для дезинфекции посуды
4- кол-во полок в шкафу
950-длина шкафа
02-поколение
2- модификация

## Slide 14
ATESY®
Шкаф закрытый для стерилизации столовой посуды и кухонного инвентаря
ШЗДП
Оборудование для дезинфекции
На задней стенке шкафа установлены бактерицидные светильники открытого типа, которые дезинфицируют все поверхности, на которые светят, не изменяя их химический состав.
Обеззараживание производится как направленным, так и отраженным от стен и потолка потоками. Все внутренние поверхности шкафа изготовлены из нержавеющей стали, хорошо отражающей лучи.
Внутри шкафа установлены четыре каркасные полки из нержавеющей стали, которые могут крепиться на различных уровнях. Внутрь полок устанавливаются сетчатые решетки, которые выбираются по назначению шкафа: для тарелок, разделочных досок, крышек, стаканов и кухонного инвентаря. Решетки в комплект поставки не входят, их надо заказывать отдельно.
Шкаф оснащен замком для запирания дверей.

## Slide 15
ATESY®
Шкаф закрытый для стерилизации столовой посуды и кухонного инвентаря
ШЗДП
Оборудование для дезинфекции

## Slide 16
ATESY®
Шкаф для сушки и дезинфекции одежды ШДО
Оборудование для дезинфекции
ШДО-1-02
Ультрафиолетовое излучение обладает широким диапазоном действия на микроорганизмы,
включая бактерии, вирусы, споры и грибы;
Колба бактерицидной лампы сделана из увиолевого стекла. После ее работы не требуется обязательно проветривать помещения;
Все конструктивные элементы изделия выполнены из антикоррозионной стали AISI430 с полированной поверхностью, хорошо отражающей световой поток, благодаря чему обеззараживание в
шкафу происходит одновременно направленным и отраженным потоком;
Панель управления шкафом включает в себя: -Регулятор температуры воздуха внутри шкафа;
-Таймер для автоматизации дезинфекции одежды; -Лампа индикации включения ТЭНа; -Смотровое окно для визуального контроля исправности бактерицидной лампы.
ШДО-1-02
ШДО – шкаф для сушки и дезинфекции одежды
1- кол-во секций в шкафу
02-поколение

## Slide 17
ATESY®
Шкаф для сушки и дезинфекции одежды ШДО
Оборудование для дезинфекции
ШДО-1-02
Конструкция продумана таким образом, чтобы легко осуществлять её тщательную санитарную
обработку;
Для контроля исправности ламп на панели управления установлено смотровое стекло;
Таймер времени автоматизирует процесс стерилизации.
В верхней части шкафа расположен блок дезинфекции, который представляет собой устройство для
обеззараживания воздуха, циркулирующего внутри шкафа, где, упорядоченно, располагается обрабатываемая одежда.
В состав блока дезинфекции входят:
- ТЭН для нагрева воздуха;
- Бактерицидная лампа для обеззараживания воздуха;
Вентилятор для циркуляции воздуха.
Внутри шкафа установлены: полка для головных уборов, перекладина для вешалок и полка для обуви.
Обеззараживание производится лампой ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 205- 315 нм.

## Slide 18
ATESY®
Стерилизаторы для ножей СТУ – 6 модификаций
Оборудование для дезинфекции
магнитная планка 376 мм
решетка-держатель на 18 ножей
решетка-держатель на 36 ножей
магнитная планка 752 мм

## Slide 19
ATESY®
Стерилизаторы для ножей СТУ
Оборудование для дезинфекции
Укомплектован решеткой-держателем или магнитной планкой для ножей;
Усиленные петли двери;
Корпус изготовлен из пищевой нержавеющей стали;
Наличие замка гарантированно обеспечивает сохранность ножей;
Таймер времени автоматизирует процесс стерилизации ножей;
Специальное тонированное стекло защищает персонал от УФ излучения;
Автоматическое отключение лампы УФ излучения при открывании двери;
Многовариантность модификаций: с решеткой (на 18/36 ножей) или с магнитной планкой (376/752 мм) , комбинированные исполнения.
Ограничения по размерам (для ножей): максимальная длина ручки - 14 см, лезвия - 28 см. Ширина каждой ячейки - 9 мм.